## Slide 1
RAKTÁROZÁS
Dr. Lakatos Péter, egyetemi docens
HHK KLI HKKT
Közszolgálati Logisztika - NKE közös modul
2018

## Slide 2
Közszolgálati Logisztika - NKE közös modul
2018
KÖTELEZŐ IRODALOM
Könyv: A logisztika alapjai és közszolgálati kapcsolódásai, aspektusai
Szerkesztette: Lakatos Péter
Studia universitatis communia, Sorozatszerkesztő Hautzinger Zoltán
Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018
http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php?search=/Logisztika%20a%20k%C3%B6zszolg%C3%A1latban
Jegyzet: Logisztika a közszolgálatban
Szerkesztette: Lakatos Péter
Studia universitatis communia, Sorozatszerkesztő Hautzinger Zoltán
Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018
http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php?search= /A%20logisztika%20alapjai%20%C3%A9s%20k%C3%B6zszolg%C3%A1lati%20kapcsol%C3%B3d%C3%A1sai,%20aspektusai
Szerzők:
Lakatos Péter (I. rész); Potóczki György (II. rész); Szászi Gábor (III. rész); Németh Gyula (IV. rész); Horváth Zoltán (V. rész)

## Slide 3
AJÁNLOTT IRODALOM
Földesi Péter [2006]: Logisztika I-II.
http://vili.pmmf.hu/portal/documents/19217/19797/Logisztika_I-II.pdf
Szegedi Zoltán, Prezenszki József [2017]: Logisztikamenedzsment,
Ötödik E-könyvkénti kiadás a negyedik átdolgozott, bővített kiadás alapján,
Kossuth Kiadó [e-könyv]
Közszolgálati Logisztika - NKE közös modul
2018

## Slide 4
RAKTÁROZÁS SZEREPE
A raktározási alapfolyamatok technikai rendszerei
A RAKTÁR TECHNOLÓGIA MAGÁBAN FOGLALJA A RAKTÁR MŰKÖDÉSÉNEK ÖSSZES KÖRÜLMÉNYÉT
ALAPVETŐ FOLYAMATOK: RAKTÁRI BETÁROLÁS, KÉSZLETEZÉS, ÁRUKIADÁS, VISSZUTAS AKTIVITÁSOK

## Slide 5
FOLYÉKONY
ÖMLESZTETT SZEMCSÉS
PORÁRU
GÁZNEMŰ
DARABÁRU
ÖMLESZTETT ÁRU
ÖMLESZTETT DARABOS
RAKTÁRAK CSOPORTOSÍTÁSA
A tárolandó áru jellemzői és a tárolási mód (technológia) kapcsolata
Forrás: Prezenszki 2005

## Slide 6
RAKTÁRAK CSOPORTOSÍTÁSA
Nemzetgazdasági ágazatok alapján
Termelési folyamatban betöltött szerepük szerint
Elosztási folyamatban betöltött szerepük szerint
Ipari
Mezőgazdasági
Kereskedelmi
Közlekedési
Alapanyag
Segédanyag
Félkész termék
Késztermék
Kereskedelmi
Közlekedési
Szállítmányozói

## Slide 7
Azonos árufajta érkezik és távozik nagy mennységben
A távozó árufajták meghatározott időnként visszatérnek
A távozó árufajták meghatározott idő után többször visszatérnek, de minőségi változásokon mennek át
Sok árufajta érkezik és távozik kis mennyiségben
Sok árufajta érkezik kis mennyiségben, távozik nagyobb tételekben
Kevés árufajta érkezik viszonylag nagy mennyiségben, távozik kisebb tételekben
A készletváltozás sajátosságai szerinti alapesetek
A raktározási rendszer alapvető paraméterei:
- a raktár befogadóképessége (a raktárban egy időpontban elhelyezhető anyag­mennyiség, tömeg, térfogat vagy darab egységben)
- az anyagmozgató rendszer átbocsátóképessége (a rendszer által egységnyi idő alatt mozgatható árumennyiség - throughput)

## Slide 8
RAKTÁROZÁSI/TÁROLÁSI RENDSZEREK
EGYEDI DARABÁRUK
EGYSÉGRAKOMÁNYOK
KISMÉRETŰ (20-50 KG ALATTI) TERMÉKEK
NAGYMÉRETŰ (500-2000 KG TÖMEGŰ) TERMÉKEK
EGYEDILEG KEZELHETŐ TÁROLÁSI RENDSZEREK
EGYEDI DARABÁRUKBÓL, VAGY CSOMAGOLT ÖMLESZTETT ANYAGOKBÓL KÉPZETT MOZGATÁSI-TÁROLÁSI EGYSÉGEK

## Slide 9
Állványnélküli statikus tárolási rendszerek
tárolóeszköz nélküli halmozás
sík rakodólapos tárolás
Állványos, statikus tárolási rendszerek
polcos állványos tárolás
kezelőjárdák
Az állványos dinamikus tárolási rendszerek
utántöltős állványos tárolás
csúszópályás utántöltős állvány
oldalfalas vagy keretes rakodólapok
galériák
tárolóládás állványos tárolás
rekeszes állványoknak
konzolos állványt
görgőpályás utántöltős tárolás
Vezetősínes, gördíthető állványos tárolás
Forgó állványos
tárolás
    Hagyományos darabáru-raktározási rendszerek

## Slide 10
Állványnélküli statikus tárolási rendszerek
akkor valósítható meg, ha egy-egy árufajtából nagyobb mennyiséget kell tárolni és nem követelmény, hogy minden áruegységhez tetszőleges gyakorisággal hozzá lehessen férni
ELŐNYE:
elmarad az állványok beszerzésének költsége
jobb a terület- és térkihasználása
a raktár könnyen és gyorsan átállítható más áruk tárolására
HÁTRÁNYA:
a tárolási egységekhez nem lehet közvetlenül hozzáférni
a tárolási magasságot a tárolási egység (áru) tulajdonságai és biztonsági előírások korlátozzák
tárolt árufajták ellenőrzése csak a tárolási rend pontos betartásával biztosítható

## Slide 11
Állványnélküli statikus tárolási rendszerek
tárolóeszköz nélküli halmozás
Tárolóesz-közt nem igényel
Az áruk kézi vagy gépi erővel halmozha-tók
Gépi halmozás emelőtar-goncákkal vagy futódaruk-kal valósítható meg
sík rakodólapos tárolás
síkfelületekkel határolt
mozgatásra a keskenyebb folyosót igénylő emelőtargon-cák alkalmazhatók
kritikus keresztmetszete a legalsó egységrako-mány felső síkja
oldalfalas vagy keretes rakodólapokat
nem szabályos alakú vagy kisebb teherbírású áruk esetében használják
áru méretéhez
áruk esetén alkalmazható
Tárolókeretek alkalmazha-tók

## Slide 12
      Állványos, statikus tárolási rendszerek
ha az áru vagy csomagolása nem rendelkezik kellő szilárdsággal, illetve alakja miatt nem lehet halmozni
polcos állványos tárolás
kis forgalmú és polistruktúrájú raktárakban alkalmazott megoldás
tárolóládás állványos tárolás
polistruktúrájú, kis térfogatú árukat nagy választékban tároló raktárakban alkalmazzák
rekeszes állványok
át- vagy bejárható állványos tárolás
konzolos állvány

## Slide 13
utántöltős állványos tárolás
gördíthető állványos tárolás
forgó állványos tárolás
vezetősínes utántöltős állványok
görgőpályás utántöltős állványos tárolás
csúszópályás utántöltős állvány
      Állványos dinamikus tárolási rendszerek

## Slide 14
Állványos dinamikus tárolási rendszerek
utántöltős állványos tárolás
- átjárható állványos tárolás továbbfejlesztett változata
csúszópályás utántöltős állvány
- kézzel kezelhető, sík felületű tárolási egységek
esetében alkalmazható
görgőpályás utántöltős állványos tárolás
- előfeltétele, hogy a tárolási egység görgőpályán szállítható legyen

## Slide 15
Állványos dinamikus tárolási rendszerek
vezetősínes utántöltős állványok
- gördíthető tárolóládák, illetve azokba helyezett áruk tárolását teszik lehetővé
- vezetősínek lejtős és emelkedő kivitelűek egyaránt lehetnek
gördíthető állványos tárolás
- elsősorban olyan raktárakban valósítható meg, ahol a raktártér kihasználásához különös érdek fűződik
forgó állványos tárolás
- egymással összekapcsolt tálcák, serlegek vagy egyéb tárolóelemek forognak vízszintes
vagy függőleges
tengelyek körül

## Slide 16
MAGASRAKTÁRI RENDSZEREK
darabáruk olyan állványos tárolási rendszerei, amelyekben a tárolási magasság az általános célú emelőtargoncák által elérhető tárolási magasságot meghaladja
Nem tartoznak e rendszerbe az ömlesztett anyagok vagy folyadékok tárolására alkalmas különböző magasépítésű hombárok
az áru tárolására alkalmas tárolótér, az árugyűjtő- és elosztótér, az ügyviteli és irányítási hálózat, ezekhez tartozó technikai elemek alkotják
felrakó gépek vagy felrakó targoncák segítségével valósul meg a raktár fő feladata a tárolás

## Slide 17
Teljes egységrakományokat tároló magasraktár
Forrás: Benkő J.: Logisztikai rendszerek. LOKA, Gödöllő, 2017.
Ügyviteli és irányítási hálózat
anyagáramlás irányítása és az ehhez szükséges információk gyűjtése és tárolása
teljes egységrakomá-nyok tárolására alkalmas, komissiózó és kombinált magasraktár
Középmagas, magas raktárak
gépesített, részlegesen automatizált és teljesen automatizált magasrak-tárak

## Slide 18
Kézi vagy kézi eszközös anyagmozgató rendszer
könyvtárakban, irattárakban, kézi szerszám-raktárakban szertárakban
tömeghatára, a gyakoriságtól függően 15...20 kg
Targoncás anyagmozgató rendszer
gépi hajtású emelőtargoncák
a szükséges teherbírást a lehető legkisebb saját tömeg mellett biztosítsa
Darus anyagmozgató rendszer
futódaru: a daruszerkezet mozgásához szükséges tér jelentős tárolótér-veszteséget okoz
felrakó daru: 6-11 m magasságig egymásra vagy állványokra helyezhetők
normál emelőtargoncák, tolóoszlopos és az oldalemelésű targoncák
RAKTÁRI ANYAGMOZGATÓ GÉPEK

## Slide 19
MAGASRAKTÁRI ANYAGMOZGATÓ RENDSZER
TECHNIKAI ALRENDSZEREI
KISZOLGÁLÓ GÉPEK
ÁLLVÁNYOK
VEZÉRLÉS MÓDJA
KÉZI
ÁRUGYŰJTŐ-, ÉS ELOSZTÓ RENDSZER
RAKTÁRÉPÜLET
FÉLAUTOMATIKUS
AUTOMATIKUS

## Slide 20
A felrakógépek főbb szerkezeti egységei
Forrás: Benkő J.: Logisztikai rendszerek. LOKA, Gödöllő, 2017.
Vezetősín
Oszlop
Emelőkeret
Vezetőfülke
Villamos kapcsolószekrény
Emelőmű
Haladómű
Emelőoszlop: szerkezeti egységek hordozása
Emelőmű feladata az emelőkeret, vezetőfülke és tehermegfogó szerkezet függőleges irányú mozgatása és a kívánt pontossággal való beállítás.
Emelőkereten helyezkedik el a vezetőfülke és a tehermegfogó szerkezet
Tehermegfogó

## Slide 21
KOMISSIÓZÁS TECHNOLÓGIÁJA
a készáruk felhasználói igények szerinti kigyűjtését és összeválogatását jelenti
a megrendelések átvételével kezdődik és a kigyűjtött áruk felhasználói komissióinak az összeállításával, átadásával ér véget
Statikus áru előkészítő rendszer
a felhasználó által igényelt árukat a készáruraktár tárolási helyeit felkeresve gyűjtik össze az igények szerint
„ember megy az áruhoz”
Dinamikus áru-előkészítő rendszer
a felhasználó által igényelt árufajtákat tartalmazó egységrakományokat a készáruraktárból a komissiózási helyre szállítják
„áru megy az emberhez”